## Slide 1
STIBM Bergamo
Valutazioni su proposta aprile 2020

## Slide 2
L’azzonamento
Agenzia | Situazione
Bergamo | 61 zone su 243 comuni (media 4 comuni/zona), a cui se ne aggiungono 10 esterne (Crema, Soncino, Trezzo/Vaprio/Cassano, Brivio, Angolo/Boario, Chiari/Palazzolo/Pontoglio/Urago)
Brescia | 48 zone su 205 comuni (37 in provincia, 9 esterne, media 4,3 comuni/zona), alcune scelte non coerenti (zona 2 con 23 comuni, altre zone monocomunali) Previste estensioni in veneto fino a Verona e altre a Asola, Grumello, Robecco Non prevista integrazione con Iseo (oltre che Idro)
Co-Lc-va | 119 zone su 390 comuni (media 3,3), azzonamento che tende ad adeguarsi ai sistemi previgenti Previste estensioni a Dormelletto e Arona (no Chiasso), fino a Monza, Bergamo, Morbegno
Cr-Mn | 2 STIBM distinti Cremona con 58 zone su 113 comuni (media 1,95) Mantova con 50 zone su 64 (media 1,28) Non approfondita questione estensioni interSTIBM e extraregionali; no integrazione FER
Mi-Mb-Lo-Pv | 33 zone per 435 comuni (media 13,18) Approvate estensioni verso Saronno, Busto, Cantù, Merate, Treviglio, Paderno d’Adda ecc…previa intesa con Agenzie Da valutare azzonamento Lomellina e il costo degli urbani centro-corona di Lodi, Pavia e Vigevano
Sondrio | 43 zone su 77 comuni (media 1,79) Alcune scelte non coerenti (zone monocomunali molto periferiche) Previste estensioni a Colico e verso Edolo
Il sistema prevede, inoltre, zone tecniche aggiuntive:
per l’aeroporto di Bergamo (1 zona tecnica);
la funivia di Selvino (2 zone tecniche);
tra Treviglio e Arcene (non legata a un significativo polo attrattore – art. 3, comma 7 del r.r. – o alla presenza di impianti fissi – art. 10, comma 6 del r.r.).

## Slide 3
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
IL STIBM proposto prevede che:
“il calcolo della “distanza zonale” viene effettuato …, nel caso di eventuali percorsi alternativi, considerando la distanza minima risultante… la distanza zonale è calcolata sulla base del percorso più breve tra gli itinerari possibili e autorizzati previsti dalla rete dei servizi di trasporto pubblico” (Fra le indicazioni per l'avvio del sistema è previsto il ricalcolo della distanza zonale in coerenza con gli itinerari che effettivamente saranno messi in esercizio.
biglietti/multicorsa/giornalieri sono venduti senza una OD associata.

## Slide 4
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
L’analisi delle distanze zonali, fatta sull’attuale rete di trasporto (febbraio 2020 – fonte Muoversi) e non su quella prevista dal PdB, evidenzia come (teoricamente) le distanze zonali tra le OD in numerosi casi siano mutevoli a seconda dell’itinerario scelto
Questo è particolarmente evidente nell’area dell’hinterland, dell’Isola Bergamasca e nell’area di Pianura occidentale
Un analogo schema per tutto lo STIBM Milano-Monza si riassume in una linea che collega 9 punti

## Slide 5
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
Questa impostazione rischia di essere in contrasto con uno degli obiettivi principali dell’integrazione (garantire l’utilizzo indifferente dei mezzi per uno spostamento) o di rendere «complessa» la gestione per l’utente e per i controllori del sistema.
Laddove sia confermato è necessario individuare e approvare gli itinerari autorizzati OD per OD

## Slide 6
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
Es 1:
Treviglio-Bergamo: 5 zone.
Itinerari zonali possibili:
Ferro: BG-HI07-PI01-zona tecnica-PI09
Gomma1: BG-HI07-PI01-PI10-PI09
Gomma2: BG-HI07-PI01-PI08-PI09
Un abbonato da Bergamo a Treviglio
Quali itinerari può utilizzare?
In quali zone può muoversi liberamente?
Dove sono indicati gli itinerari autorizzati che devono essere a conoscenza di utenti e controllori?

## Slide 7
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
Es 2:
Albano Sant’Alessandro-Bergamo: 3 zone.
Itinerari zonali possibili:
Ferro: BG-HI05-LA01
Gomma1: BG-HI05-LA01
Gomma2: BG-HI05-HI03-LA01
Un abbonato da Bergamo a Albano
Quali itinerari può utilizzare?
In quali zone può muoversi liberamente?
Dove sono indicati gli itinerari autorizzati che devono essere a conoscenza di utenti e controllori?
Se l’itinerario via HI03 è consentito, lo è anche per un titolo occasionale senza OD (es. multicorsa 3 zone)?

## Slide 8
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
Per la parte ferroviaria sono elencate le “vie” Treviglio, Bergamo.
Ciò significa che se esiste un collegamento ferro lungo questi itinerari, non è garantita l’integrazione con i servizi gomma
es.
Un utente da Caravaggio a Bergamo deve scegliere se usare il treno e pagare 6 zona (via treviglio) o la gomma pagando 4 zone.
Non è prevista, invece, la “via Rovato” e neppure l’azzonamento fino a tale località, quindi, le relazioni STIBM Bg – STIBM Bg via Rovato sono da tariffare a tariffa lineare anche se esistono collegamenti gomma (es. Calcio-Seriate).

## Slide 9
L’azzonamento – vie e percorsi autorizzati
Altra situazione determinata dall’azzonamento è che alcune linee entrano ed escono dalle zone creando una sorta di “uncino” che determina per il collegamento tra due comuni posti nella stessa zona di attraversare anche altre zone.
Ad esempio:
La linea Treviglio-Romano-Cividate prevede diversi “uncini” con rientro in zone già attraversate (verso la PI13 da PI7 e ritorno, verso la PI12 da PI08 e ritorno)
Un collegamento tra Antegnate e Isso, entrambi comuni in zona PI07, infatti, richiede di transitare per Fontanella in zona PI13 (e acquistarla? E averci il diritto di muoversi in tale zona?)
Si ha rischio di fughe tariffarie (es. per spostamenti
Antegnate PI07 –Fontanella PI13 (2 zone)

## Slide 10
L’azzonamento – le zone tecniche
L’eccezione tariffaria n. 2 (zona tecnica sul collegamento Treviglio-Arcene) non ha una legittimazione nel r.r. (no polo attrazione, no impianto a fune).
Occorre valutare se necessaria (analoghe soluzioni sono in studio nel STIBM Co-Lc-Va)
La zona tecnica aeroportuale è sempre pagata nelle relazioni da Grassobbio a Bergamo (anche in attraversamento) e non solo in destinazione. Valutare se è la scelta più opportuna.

## Slide 11
L’azzonamento – le relazioni interbacino
Si prevede che per relazioni interbacino il sistema in uso sia quello di competenza dell’agenzia che gestisce le linee.
Questo principio, però, non è una scelta efficiente in quanto riduce le possibilità di scelta dell’utente nel caso i servizi di due Agenzie differenti siano sovrapposti
Es. una relazione Grumello-Palazzolo, laddove servita da due linee gomma a competenza diversa (+ferrovia), rischierebbe di avere 3 sistemi tariffari differenti (STIBM Bg, STIBM Bs, STIL).
Occorre una riflessione comune con le Agenzie contermini per valutare l’effettiva utilità dell’estensione dei STIBM.

## Slide 12
I titoli di viaggio
La validità temporale massima è di soli 120’, con la possibilità di ultimare il tratto iniziato entro la validità: è necessario effettuare delle simulazioni sull’adeguatezza di questi intervalli temporali per garantire quanto richiesto dall’art. 9, comma 1 del r.r. 4/2014.
L’incremento di validità nel passaggio tra le zone è di soli 10’ (linee guida prevedono 15’/30’).
La scelta di non riportare l’OD sul biglietto è difforme rispetto al STIBM Milano-Monza e determina la necessità di effettuare le valutazioni in merito alle ripercussioni sulla rete di vendita Trenord in relazione allo sviluppo di SBELL.
Il titolo proposto per gli under 26, è riferito agli studenti in conformità alle linee guida regionali, ma in difformità rispetto a STIBM Mi-Mb; questo determina un aumento dei profili in SBELL e criticità applicative per Trenord.
L’estensione a tutti gli under 26 anni (oltre ad altre agevolazioni per bambini fino a 10 anni, anziani, basso reddito) sono lasciate come offerte di gara: da chiarire, poi, come si applicano ad altri vettori (treno e altre aziende operanti nell’area di integrazione) e come garantita uniformità su scala provinciale in caso di più lotti.
E’ prevista la validazione ad ogni cambio mezzo compatibilmente con la possibilità di gestirla con SBELL: valutare l’applicabilità in presenza di un sistema sanzionatorio adeguato (e che richiederebbe modifica della l.r. 6/12).

## Slide 13
L’azzonamento – il SFR
Le relazioni significative (>2.500 spostamenti anno) su cui si registra un aumento del numero di salti zona sono:
Direttrice ovest: Ponte-Bergamo, Bergamo-Calusco, Bergamo-Pontida, Ponte-Terno
Direttrice est: Bergamo-Chiuduno, Bergamo-Albano, Bergamo-Seriate
Montello-Ponte
Direttrice sud: Arcene-Treviglio, Bergamo-Stezzano, Levate-Treviglio
Direttrice pianura: Treviglio-Vidalengo, Morengo-Romano

## Slide 14
L’azzonamento – il SFR
Il numero di zone per spostamenti calcolate sui biglietti presenta picchi tra le zone da 3 a 5, diventando irrilevante oltre la zona 5 (mancano però le relazioni di attraversamento di Bergamo che assommano allo 0,5% degli spostamenti con tariffa lineare e non è considerato che buona parte di tali relazioni sono oggi percorse con IVOP).

## Slide 15
Tariffe – titoli occasionali
I livelli tariffari proposti per il biglietto sono alti rispetto agli attuali ferroviari. Infatti:
- si registrano pochi casi con un aumento limitato al 20% (fino 0,7 €); tali relazioni sono quelle con diminuzione di salti di zona.
- A parità di salti di zona l’aumento arriva fino al 40% (da 0,5€ a 1 €).
- Aumenti superiori al 40% si registrano con aumento dei salti di zona.
Rispetto alla proposta precedente sono aumentate le tariffe dei biglietti (l’unica tariffa invariata è quella di 1 zona determinando uno scalino tra zona 1 e 2)
L’attuale progressione tariffaria non ha alcuna digressività
Sui carnet lo sconto è decrescente con la distanza, scelta la cui ratio è poco giustificabile dal punto di vista tecnico

## Slide 16
Tariffe - abbonamenti
Poiché l’impatto è già rilevante sui biglietti, ciò si ripercuote sugli abbonamenti ferro: l’aumento medio è dell’ordine del 50-60%
Rispetto al TrenoBergamo le tariffe STIBM si riducono solo per relazioni fino a 2 zone.
Sulle fasce più rilevanti (3-4 zone) c’è un’invarianza tariffaria, mentre l’aumento arriva anche al 20% per distanze da 5 zone in su.
In tale ultima categoria rientra anche l’attuale utenza di IVOP.
Anche per gli studenti l’aumento può arrivare al 40%
Per settimanali e annuali c’è una controintuitiva diminuzione di convenienza con l’aumentare della distanza percorsa.

## Slide 17
Gli introiti
Il STIBM persegue l’obiettivo di maggiori introiti pari a 3,8 mln € (solo su gomma) per “recuperare perdite di integrazione e maggiori agevolazioni”.
Per meglio valutare la proposta è necessario fornire dati di introiti ex-ante e ex-post non solo come differenziali ma come valori assoluti. Questo per chiarire alcuni assunti che non risultano chiari nelle stime
In merito ai costi dell’Agenzia è necessario chiarire anche nel Regolamento o nell’Intesa la quota di costi a carico del STIBM e la sua evoluzione nel tempo (nel regolamento è riportato il 3% di cui al r.r. 4/14, mentre nella relazione l’1,5%).

## Slide 18
Conclusioni
Per migliorare l’impatto sul SFR e la proposta nel suo complesso si ritiene opportuno:
Chiarire le stime di introiti ex-ante e ex-post
Una rivisitazione dell’azzonamento che riduca il numero di salti zona nelle direttrici radiali, laddove questi siano in aumento rispetto ad oggi
che i servizi che servono la stessa OD attraversino le stesse zone (non solo lo stesso numero), salvo giustificate e limitate eccezioni. Laddove tale azzonamento non sia adeguatamente semplificato, occorre chiarire le regole di tariffazione, utilizzo e controlleria ed elencarle puntualmente nel Regolamento STIBM.
Valutare congiuntamente con le altre Agenzie le proposte di estensione tariffaria, trovando una soluzione che garantisca l’integrazione dei servizi sovrapposti;
Verificare la validità temporale nell’ottica di garantire anche gli spostamenti più lunghi;
valutare l’introduzione di una digressività delle tariffe del biglietto per portare l’incremento massimo rispetto alle tariffe STIL entro i 0,5 €;
correggere la scontistica del multicorsa/settimanle/annuale uniformandola e, se del caso, prevedendo un aumento dello sconto con l’aumentare del numero di zone;
garantire che l’aumento dei mensili rispetto a STIL sia contenuto entro il 40%;
chiarire come sarebbe garantita l’applicazione a tutti gli operatori integrati (in primis, Trenord) delle ulteriori scontistiche offerte in sede di gara.